Управление цифровыми сигналами
Лекция 4-2

---
Электрические характеристики
Обозначение выводов
- Цифровых – целыми числами, начиная с 0 – 0, 1, 2, 3...
- Аналоговых – буквой “A” и числом, начиная с 0 – A0, A1, A2...
Максимальное напряжение
- Высокого уровня Vcc+0,5 В
- Низкого уровня GND-0,5 В
Максимальный ток
- через вывод (кроме питающих) 40 мА
- через питающие выводы (Vcc и GND) 200 мА

---
Работа цифровых портов
Цифровой вывод может находиться в двух состояниях
- Вход – вывод имеет высокое внутреннее сопротивление и малый входной ток
  Входы используются для получения информации из внешнего мира
- Выход – вывод имеет низкое внутреннее сопротивление и подключается к шине питания или к корпусу (GND)
  Выходы используются для передачи информации во внешний мир

---
Взаимодействие с цифровыми выводами
pin – номер вывода микроконтроллера
- Установить направление вывода микроконтроллера
  pinMode(int pin, bool mode)
  mode := OUTPUT | INPUT
- Прочитать цифровой сигнал
  digitalRead(int pin)
Записать цифровой сигнал
digitalWrite(int pin, bool value)
value := HIGH | LOW