Управление аналоговыми сигналами Arduino
Лекция 4-3

---
Электрические характеристики
Обозначение выводов
- Цифровых – целыми числами, начиная с 0 – 0, 1, 2, 3...
- Аналоговых – буквой “A” и числом, начиная с 0 – A0, A1, A2...
Максимальное напряжение
- Высокого уровня Vcc+0,5 В
- Низкого уровня GND-0,5 В
Максимальный ток
- через вывод (кроме питающих) 40 мА
- через питающие выводы (Vcc и GND) 200 мА

---
Аналого-цифровое преобразование
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, ADC) — устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).
Характеризуется
- Диапазоном входных значений – минимальным и максимальным уровнями напряжения (ниже которых АЦП всегда выдает 0, выше которых всегда выдает максимальное значение)
- Разрядностью (числом уровней квантования) – числом ступеней преобразования, на которые АЦП способно разделить диапазон напряжений
- Частотой дискретизации – скоростью преобразования значения
- Ошибкой преобразования – погрешностью в единицах младшего разряда (Least Significant Bit = LSB)
Для сохранения значения напряжения на протяжение процесса преобразования используется входной модуль – устройство выборки-хранения (УВХ).

---
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи

---
Взаимодействие с АЦП-выводами
Прочитать аналоговый сигнал
int analogRead(int pin)
Из документации на Atmega 2560
- Диапазон значений: GND – VCC
- Разрядность – 10 бит = 210 = 1024
- Время одного измерения – 13-260 мкс
- Ошибка преобразования – 3 LSB